## Slide 1
美少女小组永不认输
GROUP VII PROJECT REPORTING
武汉科技大学丨第七小组
汇报人：张艺汶
汇报时间：7.27

## Slide 2
目 录
CONTENTS
项目背景
作品思路
作品优势
01
项目简介
结果展示
03
结果展示
小组总结与收获
小组分工
04
项目总结
功能框图
主要功能
Yolov5具体技术说明
效果展示
02
技术方案

## Slide 3
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
1.1
项目背景
Project background
在自动驾驶技术不断发展的今日，L2级自动驾驶已进入寻常百姓家，得到越来越多的主流消费者的关注。其主要功能有车道保持、自适应巡航、自动泊车、交通标志识别、盲区监测、前方碰撞预警等，支持这些功能的实现离不开目标识别技术。其中自动泊车功能的基于视觉的停车场车位状态检测技术是通过停车场安装的监控摄像头，基于深度学习算法，实现车位占用状态的实时检测，并将此信息上传至停车场车位管理后台服务器，为自主泊车车辆提供可泊车位信息。此次项目主要目的是模拟从摄像头获取视频数据到BCM（车身控制器），BCM对数据进行处理和甄别，并在中控屏上显示结果的过程。
第1/17页

## Slide 4
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
1.2
作品思路
Design ideas
模型训练部分：将停车过程进行简化，借用盒子模拟停车过程遇到的障碍物，实现对障碍物的识别。通过基于YOLOv5技术对数据集进行多轮训练，得到较好的训练结果模型，并将其转换为C++可调用的onnx格式的权重文件。以Qt为框架进行平台的搭建，使用OpenCV部署YOLOv5模型。
第1/17页

## Slide 5
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
1.2
作品思路
Design ideas
数据传输与显现：运用多进程技术实现客户端程序和服务端程序的实时通信并传输视频数据。在客户端程序中需要对接受到的视频数据进行实时显现，并进行处理，即根据选择的不同种类（3种以上）的识别物，发送不同的指令，让服务端程序标记不同的识别物。
第1/17页

## Slide 6
1.3
项目开发流程
7.24
配置了opencv环境，运行了测试代码
确定项目研究方向，撰写项目简介
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第14/17页
7.25
创建了两个进程，实现了进程间的视频传输和信号量传输
对图片进行分类打标签，撰写作品思路及优势
7.26
训练障碍物识别pt模型，并将模型转换为onnx格式后引入到项目中实现图像识别
介绍进程主要功能，绘画功能框图
7.27
对界面进行了美化，并撰写了相关技术文档
丰富PPT内容，录制汇报视频
Daily routine

## Slide 7
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
1.3
作品优势
Works advantages
界面功能完善美观
熟练运用Qt基本控件进行布局实现统一的样式格调，创建漂亮的UI界面，大大节省开发时间。主要界面功能有读取摄像头画面，显示目标IP与目标端口，识别图中的障碍物等。
第1/17页
训练模型有较高准确率
借用labelImg工具对数据图片进行精准标记，得到大量标记良好的数据集，并将其按照80%训练集、10%验证集、10%测试集进行划分，确保达到最佳训练结果。

## Slide 8
2.1
功能框图
Functional Block Diagram
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 9
2.2
主要功能
Main functions
客户端开启摄像头并将数据传递到服务端
客户端使用OpenCv的VideoCapture类 + Qtimer定时器实现简单的摄像头调用，将视频数据按帧分割，便于传输和处理。
使用UDP传输数据：首先利用字节数组QByteArray类和数据缓冲区QBuffer类实现数据的存储，接着利用QUdpSocket类发送UDP数据报将数据传递到服务端。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 10
2.2
主要功能
Main functions
客户端向服务端发送指令
通过信号量flag的值在两个进程之间的传递来决定是否选择对视频中的障碍物进行识别，flag值为1表示识别障碍物，flag值为0表示关闭识别障碍物。两个进程之间的通信依旧通过UDP传输连接进行，在Qt中的编程表现为发送方点击关闭或识别障碍物相关信号量利用QUdpSocket对象udpSocket函数writeDatagram传输数据，包含参数：信号量、目标ip地址以及接口，信号量以QByteArray格式封装。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 11
2.2
主要功能
Main functions
服务端接收并显示数据
服务端通过开启两个不同的端口利用QUdpSocket类接收UDP数据报接收两类数据，分别为图像数据和信号量数据。利用字节数组QByteArray类和数据缓冲区QBuffer类实现数据的接收和存储。QImageReader类实现设备文件中图像以及其他图像数据的读入。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 12
2.2
主要功能
Main functions
服务端对画面进行处理
根据所接收的信号量判断是否开启障碍物识别。实现障碍物识别包括以下步骤：首先利用Yolov5::LetterBox分割图片，获取数据集中训练模型标签基本信息，物体的中心位置，物体的长宽（h,w），标签边界四个点坐标等信息，再通过Yolov5::readModel读取权重文件，加载模型，获取模型的基本信息,训练权重文件，接着通过Yolov5::Detect测试模型，识别图片中的物体及类别，获取预测框含有目标的置信度和预测框预测，最后通过Yolov5::drawPred根据训练结果，画出标签框。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 13
2.2
主要功能
Main functions
服务端将处理过的画面传递给客户端并由客户端显示
该功能的实现方式与客户端将画面传递给服务端并由服务端显示的实现方式相同，在这里不再赘述。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页

## Slide 14
2.3
Yolov5具体技术说明
Yolov5 Specific Technical Description
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页
障碍物识别模型生成训练
主要使用了yolov5源码的train.py、test.py、detect.py、export.py等代码文件。
首先配置yolov5算法的pytorch运行环境以及导入相关依赖库，接着进行数据的收集打标签形成自己的数据集，在yolov5-master同级目录下创建datasets将数据集放入其中，根据数据集创建yaml训练数据配置文件。
然后，在train.py中引用自己创建的obstacle.yaml、设置训练图像大小以及簇数。通过在终端引用命令行语句进行模型训练，产生best.pt权重文件，使用detect.py进行验证。最后在export.py文件中设置相应参数将best.pt文件转化为能被c++引用的onnx文件进行模式识别。

## Slide 15
2.4
效果展示
Show
服务端
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第5/17页
客户端

## Slide 16
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
3.1
结果展示
print the presentation
第9/17页

## Slide 17
4.1小组总结与收获
代码组
在本次项目中，我们主要负责了代码的编写，得益于方案组精确的策划，我们可以很顺利地开展本次项目，但是在编码过程中，我们也遇到了很多问题。首先是开发项目初期，配置环境的问题，由于操作不当以及Qt版本与所要求的开发环境版本不匹配，需要重装Qt，再根据老师的步骤，配置环境安装opencv。其次，由于两个项目send和recimage之间通信，使用的是QUdpSocket UDP/IP协议通信，遇到了传输过程中数据错乱的问题。通过设置两个端口，传两个消息解决问题。接着，在调用onnx模型时，程序一直无法正常运行，通过调整export.py代码中的参数重新转换pt模型，使得onnx模型可以正常调用。
当然，我们也有很多收获。我们意识到在开发过程中，时刻保持平常心态，遇到问题不要心急，多向同学，老师寻求帮助。此次项目也锻炼了我们的编码能力，对我们以后的从事计算机领域方面的工作也有很大的帮助。
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第14/17页

## Slide 18
4.1小组总结与收获
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第14/17页
方案组
我们主要负责了项目中的方案设计部分，主要完成了功能图的绘制和功能说明的撰写。在拿到项目的说明以后，我们进行了讨论，确定了用盒子模拟车辆遇到的障碍物。我们提前配置好此次项目所需要的环境，在anaconda中安装python和pytorch，为后面的项目开发奠定基础。接着，为了让代码组更好地理解本项目，我们还绘制了功能图，使得功能之间的联系更加清晰，便于理解。另外，我们也参与了训练集的制作，主要负责为图片加上标签。我们利用labelimg对图片中的物体打标签，在图片中框选不同种类的障碍物，进行标签的分类，转化成yolo格式便于后续的识别。 总之，在本项目中我们收获了许多，不仅学习了如何更好地制定一个开发方案，也对制作数据集，使用Qt进行软件开发等相关技能有了一定的了解。
汇报组
汇报组及时跟进各个项目小组的进展并进行汇总展示，小组成员之间不断沟通交流以达到最好的展示效果。我们从确定汇报架构组成到每个细节处理都第一时间进行分工合作，把团队效益最大化。在此期间，我们不仅把理论知识付诸实践，而且还明白了团队的重要性，这也是生产实习项目开发的主要目的之一，让我们提前接触实际工作与社会接轨。

## Slide 19
4.2 小组分工
division of work
项目思路与设计： 郑丹、张晨晨
张艺汶、王雪郦、夏茹、杨怡瑞
代码开发与模型训练：
吕萌、李欢、许春燕、唐诗雨
项目成果汇总与展示：
项目简介
技术方案
结果展示
项目总结
致 谢
第15/17页

## Slide 20
恳请老师 批评指正
GRADUATION THESIS DEFENSE TEMPLATE
武汉科技大学丨第七小组
汇报人：张艺汶
汇报时间：7.27